Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Энергетический факультет

ЭЛЕКТРОМЕХАНОТРОНИКА

Методические указания к выполнению расчетно-графической работы

Благовещенск

2007

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИВЕДЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ, СИЛ И МАСС	5

2. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И КРИВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	14

3. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И КРИВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	31

4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И КРИВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ	46

5. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ, ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПРОВЕРКА ИХ ПО НАГРЕВУ	64

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	80

# 1. ПРИВЕДЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ, СИЛ И МАСС

Пример: Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.1 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя вместе с шестерней Jд = 0,15 кг(м2 и барабана вместе с шестерней Jб = 1,8 кг(м2; передаточное  число  редуктора i = 5 ; КПД  редуктора  (р = 0,97  и  барабана  (б = 0,95; скорости двигателя (д = 90 с-1 и подъема груза Vг = 0,1 м/с; масса груза mг = 800 кг, определить значения приведенных к валу двигателя моментов инерции J и сопротивления Мс при подъеме груза.

Рисунок 1.1

Решение

- Определяем силу тяжести

где  м/с2 – ускорение силы тяжести.

##### Определяем радиус приведения

- Определяем приведенный момент сопротивления

4 Определяем приведенный момент инерции

Задача 1.1 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,42 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,15 кг(м2 ,  барабана  Jб = 6,5 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,35 кг(м2, Jz2 = 1,6 кг(м2, Jz3 = 0,39 кг(м2, Jz4 = 1,22 кг(м2; число зубьев шестерен z1 =26, z2 =200, z3 =30, z4 =120; скорость промежуточного вала редуктора (р = 20 с-1; масса груза mг = 420 кг, мощность на валу двигателя PД  =  2,7 кВт; КПД редуктора (р = 0,96 и барабана (б = 0,95; определить частоту вращения вала nд двигателя, скорость подъема груза Vг, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Рис. 1.2

Задача 1.2 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,53 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,16 кг(м2 ,  барабана  Jб = 7,5 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,11 кг(м2, Jz2 = 0,45 кг(м2, Jz3 = 0,36 кг(м2, Jz4 = 1,52 кг(м2 ; число зубьев шестерен z3 = 30 ,  z4 = 240 ;  момент  на  валу  М = 27,2   Н(м  и  частота  вращения  вала  nд  = 1834 об/мин двигателя; КПД редуктора (р = 0,95 и барабана (б = 0,95; скорость подъема груза Vг = 0,48 м/с и скорость промежуточного вала редуктора  (р  = 64 с-1, определить мощность на валу двигателя PД, массу поднимаемого груза mг, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4  с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.3 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,38 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,1 кг(м2 , барабана  Jб = 4,8 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,15 кг(м2 ,  Jz2 = 0,8 кг(м2 ,  Jz3 = 0,3 кг(м2 , Jz4 = 1,2 кг(м2 ; число  зубьев  шестерен  z1 = 35 ,  z2 = 140 ;  мощность на  валу  PД = 2,9 кВт  и  частота  вращения  вала  nд = 1337 об/мин двигателя; КПД редуктора (р = 0,96 и барабана (б = 0,98; скорость вращения (б = 3,5 с-1 и диаметр Dб = 0,4 м барабана, определить скорость подъема Vг и массу mг груза, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.4 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,52 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,09 кг(м2, барабана  Jб = 7,4 кг(м2 , и  шестерен  Jz1 = 0,5 кг(м2, Jz2 = 1,1 кг(м2, Jz3 = 0,4 кг(м2, Jz4 = 1,0 кг(м2 ; число  зубьев  шестерен  z1 =20, z2 =120, z3 =30, z4 =150; скорость промежуточного вала редуктора (р = 27 с-1; КПД редуктора (р = 0,92 и барабана (б = 0,93; скорость подъема Vг = 0,8 м/с и масса mг = 650 кг груза, определить мощность на валу PД и частоту вращения вала nд двигателя, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.5 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,48 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,11 кг(м2 ,  барабана  Jб = 8,0 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,8 кг(м2 , Jz2 = 2,2 кг(м2 , Jz3 = 0,35 кг(м2 ,  Jz4 = 1,1 кг(м2; число  зубьев  шестерен  z3 = 25, z4 =  100  ;  момент  на  валу  М  =  33,53  Н(м  и  частота  вращения  вала nд = 573 об/мин двигателя ; частота вращения  промежуточного  вала  редуктора     nр = 57,3 об/мин;  КПД  барабана (б = 0,97; скорость подъема Vг = 0,24 м/с   и  масса  mг = 700 кг  груза,  определить мощность на валу двигателя PД, КПД редуктора (р, приведенный к валу двигателя момент инерции J и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.6 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,39 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,1 кг(м2 ,  барабана  Jб = 5,6 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,4 кг(м2, Jz2 = 1,8 кг(м2, Jz3 = 0,4 кг(м2, Jz4 = 1,3 кг(м2 ;  число  зубьев  шестерен  z1 = 30, z2 = 210, z3 = 32, z4 = 160; КПД редуктора (р = 0,93 и барабана (б = 0,94; диаметр барабана Dб = 0,3 м; мощность PД = 12,1 кВт и момент М = 43,28 Н(м на валу двигателя, определить скорость подъема Vг и массу mг груза, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.7 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,37 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,13 кг(м2 ,  барабана  Jб = 6,6 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,12 кг(м2, Jz2 = 0,78 кг(м2, Jz3 = 0,3 кг(м2, Jz4 = 1,44 кг(м2 ; число зубьев шестерен z1 = 24, z2 = 168, z3 = 35, z4 = 210; момент на валу двигателя М = 43,0 Н(м; частота вращения барабана nб = 38 об/мин; КПД редуктора (р = 0,9; скорость подъема Vг=0,7 м/с и массу mг = 910 кг груза, определить мощность на валу двигателя PД, КПД барабана (б, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.8 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,35 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,12 кг(м2 ,  барабана  Jб = 4,9 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,33 кг(м2, Jz2 = 1,4 кг(м2, Jz3 = 0,33 кг(м2, Jz4 = 1,47 кг(м2; число зубьев шестерен z1 = 34, z2 = 170; мощность на валу двигателя PД = 11,5 кВт; частота вращения промежуточного вала редуктора  nр  = 191  об/мин ; КПД  (б = 0,97; диаметр Dб = 0,5 м барабана; скорость подъема Vг = 0,75 м/с и масса mг = 830 кг груза, определить частоту вращения вала nд двигателя, КПД редуктора (р, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число  iопт пары  z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.9 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,5 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,08 кг(м2 , барабана  Jб = 7,3 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,4 кг(м2, Jz2 = 2,0 кг(м2, Jz3 = 0,52 кг(м2, Jz4 = 0,9 кг(м2;  число  зубьев  шестерен  z1 = 32, z2 = 288, z3 = 40, z4 = 160; мощность на валу PД = 4,3 кВт и частота вращения  вала nд  = 2235  об/мин двигателя; КПД  редуктора (р  =  0,92 и барабана (б = 0,96; диаметр барабана Dб = 0,2 м, определить скорость подъема Vг и массу mг груза, приведенный к валу двигателя момент инерции J и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1– z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.10 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,4 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,08 кг(м2 ,  барабана  Jб = 5,3 кг(м2  и  шестерен  Jz1 =  0,1 кг(м2 ,  Jz2 = 0,5 кг(м2 ,  Jz3 = 0,2 кг(м2 ,  Jz4 = 1,2 кг(м2 ; число  зубьев  шестерен  z1 = 24, z2 = 120, z3 = 30, z4 = 180; частота вращения вала nд = 1146 об/мин двигателя; КПД редуктора (р = 0,91 и барабана (б = 0,96; диаметр барабана Dб =  0,46 м, масса поднимаемого груза mг = 350 кг, определить мощность на валу двигателя PД, скорость подъема груза Vг, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.11 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,41 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,14 кг(м2 ,  барабана  Jб = 6,1 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,21 кг(м2 ,  Jz2 = 0,7 кг(м2 ,  Jz3 = 0,25 кг(м2 , Jz4 = 1,6 кг(м2 ; число  зубьев  шестерен z1 = 30, z2 = 120, z3 = 40, z4 = 280; момент на валу двигателя М = 27,54 Н(м; КПД редуктора (р = 0,94 и барабана (б = 0,95; скорость подъема Vг =  0,52 м/с и масса mг = 540 кг груза, определить мощность на валу PД и частоту вращения вала nд двигателя, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.12 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,43 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,1 кг(м2 ,  барабана  Jб = 5,1 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,09 кг(м2, Jz2 = 0,63 кг(м2, Jz3 = 0,15 кг(м2, Jz4 = 1,23 кг(м2; число зубьев шестерен z1 = 28, z2 = 168, z3 = 32, z4 = 192; частота вращения промежуточного вала редуктора nр = 573 об/мин; КПД редуктора (р = 0,93 и барабана (б = 0,98; диаметр барабана Dб = 0,18 м, масса поднимаемого груза mг = 750 кг, определить мощность на валу двигателя PД, скорость подъема груза Vг, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.13 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,64 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,08 кг(м2 , барабана  Jб = 11 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,6 кг(м2 , Jz2 = 1,8  кг(м2 , Jz3 = 0,4 кг(м2 , Jz4 = 2 кг(м2 ;  число  зубьев   шестерен  z3 = 30, z4 = 180; момент на валу М =100 Н(м и частота вращения nд= 350 об/мин двигателя; частота вращения промежуточного вала редуктора nр = 50 об/мин; КПД барабана   (б = 0,95; скорость подъема Vг = 0,2 м/с и масса mг = 1500 кг груза, определить мощность на валу двигателя PД, КПД редуктора (р, приведенный к валу двигателя  момент инерции J  и оптимальное  передаточное  число iопт  пары  z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.14 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей  следующие  данные : моменты  инерции  вала  двигателя  Jд = 0,75 кг(м2 , промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,1 кг(м2 ,  барабана  Jб = 9 кг(м2  и  шестерен   Jz1 = 0,15 кг(м2, Jz2 = 0,4 кг(м2, Jz3 = 0,56 кг(м2, Jz4 = 2,1 кг(м2 ; число  зубьев  шестерен z3 = 20 ,  z4 = 200 ;  момент  на  валу  М = 35,3 Н(м  и  частота  вращения  вала   nд  =  2750 об/ двигателя; КПД редуктора (р = 0,75 и барабана (б = 0,81; скорость подъема груза Vг = 0,45 м/с и скорость промежуточного вала редуктора (р= 64 с-1, определить мощность на валу двигателя PД, массу поднимаемого груза mг, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.15 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,7 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,15 кг(м2 ,  барабана  Jб = 12 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,3 кг(м2 , Jz2 = 1,8 кг(м2 , Jz3  = 0,7 кг(м2 , Jz4 = 1 кг(м2 ;  число  зубьев  шестерен  z1 = 20, z2 = 220, z3 = 50, z4 = 150; мощность на валу PД = 6 кВт и частота вращения вала nд  = 1900 об/мин двигателя; КПД редуктора (р = 0,8 и барабана (б = 0,85; диаметр барабана Dб = 0,3 м, определить скорость подъема Vг и массу mг груза, приведенный к валу двигателя момент инерции J и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том же  передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.16 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,48 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,08 кг(м2 ,  барабана  Jб = 10 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,35 кг(м2, Jz2 = 1,3 кг(м2, Jz3  = 0,6 кг(м2, Jz4 = 1,2 кг(м2 ; число зубьев шестерен z1 =30, z2 =150, z3 =40, z4 =240; скорость промежуточного вала редуктора (р = 20 с-1; КПД редуктора (р = 0,82 и барабана (б = 0,9; скорость подъема Vг = 0,6 м/с и масса mг = 1000 кг груза, определить мощность на валу PД и частоту вращения вала nд двигателя, приведенный к валу двигателя момент инерции J и оптимальное передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.17 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,52 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,12 кг(м2 ,  барабана  Jб = 9,4 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,45 кг(м2, Jz2 = 1,1 кг(м2, Jz3 = 0,73 кг(м2, Jz4 = 1,54 кг(м2 ; число зубьев  шестерен z1 = 40, z2 = 240, z3 = 50, z4 = 150; мощность на валу двигателя PД  = 4,5 кВт; скорость промежуточного вала редуктора (р = 18 с-1; КПД редуктора (р = 0,9 и барабана (б = 0,92; масса груза mг = 800 кг, определить частоту вращения вала nд двигателя, скорость подъема груза Vг, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары  z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.18 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,42 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,14 кг(м2 , барабана  Jб = 6,5 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,3 кг(м2, Jz2 = 0,96 кг(м2, Jz3 = 0,45 кг(м2, Jz4 = 1,25 кг(м2; число зубьев шестерен z1 = 30, z2 = 210; мощность на валу двигателя PД = 14 кВт; частота вращения промежуточного   вала   редуктора  nр = 100  об/мин ;  КПД  (б = 0,92,  диаметр  Dб = 0,6 м барабана; скорость подъема Vг = 0,785 м/с и масса mг = 900 кг груза, определить частоту вращения вала nд двигателя, КПД редуктора (р, приведенный к валу двигателя момент инерции J и оптимальное передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.19 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,38 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,18 кг(м2 ,  барабана  Jб = 11 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,3 кг(м2 , Jz2 = 0,9 кг(м2 , Jz3 = 0,45 кг(м2 , Jz4 = 2 кг(м2 ; число  зубьев  шестерен  z1 = 30, z2 = 180, z3 = 40, z4 = 200, момент на валу двигателя М = 55 Н(м; КПД редуктора (р = 0,85 и барабана (б = 0,9; скорость подъема Vг = 0,3 м/с и масса mг = 500 кг груза, определить мощность на валу PД и частоту вращения вала nд двигателя, приведенный к валу двигателя момент инерции J и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.20 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,55 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,12 кг(м2 ,  барабана  Jб = 7 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,6 кг(м2 , Jz2 = 2 кг(м2 , Jz3 = 0,8 кг(м2 , Jz4 = 2,2 кг(м2 ;  число  зубьев  шестерен   z1 = 40, z2 = 240, z3 = 30, z4 = 240; КПД редуктора (р = 0,88 и барабана (б = 0,91; диаметр барабана Dб = 0,5 м; мощность PД = 15 кВт и момент М = 38,5 Н(м на валу двигателя, определить  скорость  подъема Vг и массу mг груза, приведенный  к  валу двигателя  момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.21 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,6 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,085 кг(м2 , барабана  Jб = 6,2 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,2 кг(м2 ,  Jz2 = 1,1 кг(м2 ,  Jz3 = 0,45 кг(м2 , Jz4 = 1,4 кг(м2 ; число  зубьев  шестерен  z1 = 25 ,  z2 = 125 ;  мощность  на  валу PД = 4,8 кВт и  частота  вращения  вала  nд  = 1450 об/мин двигателя; КПД редуктора (р = 0,83 и барабана (б = 0,95; скорость вращения (б = 7,59 с-1 и диаметр Dб = 0,25 м барабана, определить скорость подъема Vг и массу mг груза, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.22 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,6 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,09 кг(м2 ,  барабана  Jб = 6 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,15 кг(м2, Jz2 = 0,77 кг(м2, Jz3 = 0,32 кг(м2, Jz4 = 1,45 кг(м2; число зубьев шестерен z1 = 30, z2 = 180, z3 = 20, z4 = 140; частота вращения вала  nд  = 2440 об/мин двигателя; КПД редуктора (р = 0,87 и барабана (б = 0,91; диаметр барабана Dб = 0,3 м, масса поднимаемого груза mг = 650 кг, определить мощность на валу двигателя PД, скорость  подъема груза Vг, приведенный к валу  двигателя момент  инерции J  и оптимальное  передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же  передаточном  числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.23 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,43 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,11 кг(м2 ,  барабана  Jб = 7,2 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,15 кг(м2, Jz2 = 0,85 кг(м2, Jz3 = 0,42 кг(м2, Jz4 = 1,64 кг(м2; число зубьев шестерен z1 = 25, z2 = 150, z3 = 30, z4 = 240; момент на валу двигателя  М = 52,5 Н(м; частота вращения барабана nб = 24 об/мин; КПД редуктора  (р  =  0,85; скорость подъема Vг = 0,44 м/с и массу mг = 800 кг груза, определить мощность на валу двигателя PД, КПД барабана (б, приведенный к валу двигателя момент инерции J  и оптимальное передаточное число iопт пары z3 – z4, при том же передаточном числе пары z1 – z2 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

Задача 1.24 Для механической системы подъемника, показанной на рисунке 1.2 и имеющей следующие данные: моменты инерции вала двигателя Jд = 0,48 кг(м2, промежуточного  вала  редуктора  Jр = 0,07 кг(м2 ,  барабана  Jб = 6,8 кг(м2  и  шестерен  Jz1 = 0,7 кг(м2, Jz2 = 1,3 кг(м2, Jz3 = 0,52 кг(м2, Jz4 = 1,1 кг(м2 ; число  зубьев  шестерен z1 =30, z2 =120, z3 =30, z4 =180; скорость промежуточного вала редуктора (р = 25 с-1; КПД редуктора (р = 0,88 и барабана (б = 0,91; скорость подъема Vг = 0,6 м/с и масса mг = 840 кг груза, определить мощность на валу PД и частоту вращения вала nд двигателя, приведенный к валу двигателя момент инерции J и оптимальное передаточное число iопт пары z1 – z2, при том же передаточном числе пары z3 – z4 с целью получения максимального ускорения промежуточного вала редуктора.

# 2. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И КРИВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Пример: Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения ,  имеющего следующие  паспортные  данные :  мощность  на  валу  Pном = 2,2 кВт ;  напряжение  Uном = 220 В  ;  ток  Iном = 13 А  ;  частота  вращения  якоря  nном = 1000 об/мин; КПД (ном = 0,7, рассчитать и построить:

- естественную электромеханическую характеристику;

- пусковую  диаграмму  для  одноступенчатого  пуска,  если  допустимый  ток   Iдоп.п = 2,65(Iном; определить величину сопротивления пускового реостата Rп;

- электромеханическую характеристику динамического торможения, если в начале торможения скорость двигателя была (ном; определить величину тормозного сопротивления Rт, включение которого в цепь якоря ограничивало бы силу тока якоря до Iдоп.т = 3(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске;

- кривые переходного процесса при торможении;

/значение суммарного приведенного момента инерции взять из примера предыдущего раздела/.

Решение

- Для построения естественной характеристики, которая представляет собой прямую линию, достаточно определить координаты двух точек: номинального режима и холостого хода.

  - Определяем номинальную угловую скорость

  - Определяем номинальный момент

  - Определяем постоянную с = кФном

  - Определяем сопротивление якоря

  - Определяем скорость холостого хода

  - По координатам точек холостого хода /(0, 0/ и номинального режима

/(ном, Iном/ строим естественную электромеханическую характеристику

/характеристика 1, рисунок 2.1/.

Рис. 2.1

- Для построения пусковой характеристики достаточно определить координаты двух точек, соответствующие режимам холостого хода и короткого замыкания.

  - Определяем значение допустимого тока якоря при пуске

  - Определяем величину сопротивления пускового реостата

  - Определяем ток переключения для m = 1

где

  - По координатам точек холостого хода /(0, 0/ и короткого замыкания /0, I1/ строим пусковую электромеханическую характеристику /характеристика 2, рисунок 2.1/.

- Электромеханическую характеристику динамического торможения строим по координатам двух точек /0, 0/ и /(0, Iдоп.т/.

  - Определяем значение допустимого тока якоря при торможении

  - Определяем величину тормозного сопротивления

где

  - Электромеханическая характеристика динамического торможения показана на рисунке 2.1 /характеристика 3/.

- Расчет данных для построения кривых переходного процесса при пуске производится по уравнениям:

  - Расчет для первой ступени пуска /разгон по пусковой характеристике – 2/

    - Определяем значения токов

установившееся    Ic = Iном = 13 А

начальное              Iнач  = I1 = 34,45 A

    - Определяем значения скорости двигателя

установившееся при Ic = Iном = 13 А

начальное

    - Определяем электромеханическую постоянную времени

    - Расчетные формулы для первой ступени пуска примут вид:

    - Определяем время разгона на первой ступени пуска

    - Подставляя в расчетные формулы ряд значений t от t1 = 0 до t1 = 0,54 c, получаем значения ( и i, которые сведены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

| t1, c | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (, c-1 | 0 | 14,13 | 25,9 | 35,74 | 43,93 | 50,75 | 53 |
| I, A | 34,45 | 30,88 | 27,91 | 25,43 | 23,36 | 21,64 | 21,1 |

  - Расчет для второй ступени пуска  /разгон по естественной

характеристике – 1/.

    - Определяем значения скорости двигателя,

установившееся при Ic = Iном = 13 A

начальное при I1 = 34,45 A

    - Определяем электромеханическую постоянную времени

    - Расчетные формулы для второй ступени пуска примут вид:

    - Определяем время разгона на второй ступени пуска

    - Подставляя в расчетные формулы ряд значений t от t2 = 0 до

t2 = 1,16 с, получаем значения ( и i, которые сведены в таблицу 2.2

Таблица 2.2

| t2, c | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (, c-1 | 53 | 76,12 | 88,96 | 96,09 | 100,0 | 102,25 | 105 |
| i, A | 34,45 | 24,91 | 19,61 | 16,67 | 15,04 | 14,13 | 13 |

4.3  По данным расчета строим кривые переходного процесса при пуске

( = f(t) и i = f(t), которые показаны на рисунке 2.2

Рис. 2.2

- Расчет данных для построения кривых переходного процесса при торможении производится по уравнениям:

5.1 Определяем абсолютное значение перепада скорости двигателя

/см. рисунок 2.1/.

где:

Определяем электромеханическую постоянную времени

5.2  Расчетные формулы примут вид:

5.3  Определяем время торможения

5.4  Подставляя в расчетные формулы ряд значений t от tт = 0 до tт = 0,985 c , получаем значения (  и i, которые сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3

| t, c | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,985 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (, c-1 | 105 | 70,6 | 44,7 | 25,14 | 10,36 | 0 |
| i, A | -39 | -26,23 | -16,6 | -9,33 | -3,85 | 0 |

5.5  По данным расчета строим кривые переходного процесса при торможении ( = f(t) и i=f(t), которые показаны на рисунке 2.3.

Рис. 2.3

Задача 2.1 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные : мощность на валу Рном = 1,5 кВт ; напряжение Uном=220  В ;  скорость  вращения  якоря (ном = 157,1  с - 1 ;  КПД (ном  =  0,83, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 1,6 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,8(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 2(Iном и I2 = 1,4(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую  и  электромеханическую  характеристики  динамического  торможения  со  скорости ,  соответствующей  заданному  моменту  сопротивления , при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках ; определить  тормозное  сопротивление  Rт , если  допустимое  значение  тока  якоря Iдоп.т=4,3(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.2 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р = 5,45 кВт; напряжение Uном= 110 В; скорость холостого хода (0 = 260,9 с-1; КПД (ном  = 0,77, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,77(Мном будет равна nд = 2000 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую  диаграмму  для  трехступенчатого  пуска ,  если  ток  переключения   I2 = 1,185(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением  со  скорости , соответствующей  заданному  моменту  сопротивления , при работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках ; определить силу  тока  якоря  в  начале  торможения  ,  если  тормозное  сопротивление  Rт = 1,25 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.3 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: ток Iном = 33,7 А; напряжение Uном = 220 В; частоту вращения якоря nном = 3000 об/мин; КПД (ном = 0,81, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,6 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,93(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения                I1 = 2,5(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках ; определить тормозное  сопротивление  Rт , если  допустимое  значение  тока  якоря  Iдоп.т= 3,6(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске;

- кривые переходного процесса при торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.4 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные : мощность на валу Рном = 3,5  кВт; ток Iном = 10,5 А; частоту вращения холостого хода n0 = 1702 об/мин; КПД (ном  = 0,88, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором скорость вращения якоря для момента сопротивления Мс = 1,1(Мном будет равна (д = 130,1 с-1; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря  при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения                 I2 = 1,4(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу тока якоря в начале торможения, если тормозное сопротивление Rт = 12,7 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.5 Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения  , имеющего  следующие  паспортные  данные  :  мощность  ,  потребляемая  двигателем  ,  Р = 3,76 кВт; ток Iном= 17,1 А; частоту вращения якоря nном = 2200 об/мин; КПД (ном  = 0,85, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,5 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,98(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую  диаграмму  для  трехступенчатого  пуска  ,  если  ток  переключения  I1 = 2,1(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т = 4,5(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.6 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие  паспортные  данные : мощность  на  валу  Рном = 2,2 кВт ; напряжение  Uном = 110 В; частоту вращения холостого хода n0 = 823 об/мин; КПД (ном  = 0,82, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,87(Мном будет равна nд = 650 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 2,1(Iном и I2 = 1,51(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе  двигателя  на  естественной  и   искусственной  характеристиках ; определить силу  тока  якоря  в  начале  торможения  ,  если  тормозное  сопротивление  Rт = 2,6 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.7 Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения  ,  имеющего  следующие  паспортные  данные  :  мощность  ,  потребляемая  двигателем  ,  Р = 5,84 кВт;  напряжение Uном  = 220 В; частоту вращения якоря nном=3000 об/мин; КПД (ном  = 0,87, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,5 Ом; определить скорость вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,82(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I2=1,16(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках  ;  определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т=3,4(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.8 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: ток Iном = 11,2 А; напряжение Uном = 440 В; скорость холостого хода (0 = 119,65 с-1; КПД (ном = 0,75, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие  включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором скорость вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,75(Мном будет равна (д = 94,2 с-1; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 2(Iном и I2 = 1,26(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу тока  якоря  в  начале торможения ,  если  тормозное  сопротивление Rт = 6,6 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.9 Для двигателя постоянного тока  независимого  возбуждения ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность ,  потребляемая  двигателем , Р=6,54 кВт; напряжение Uном = 220 В; скорость вращения якоря (ном = 230,4 с-1; КПД (ном  =  0,81, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,95(Мном будет равна nд = 1900 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и скорость вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I2=1,55(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить  тормозное  сопротивление  Rт ,  если  допустимое  значение  тока  якоря Iдоп.т=2,7(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.10 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего  следующие паспортные данные : мощность на валу Рном=2,2 кВт; ток Iном = 10,9 А; КПД (ном = 0,92, скорость вращения якоря (ном = 314,1 с-1, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,4 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,85(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 2,2(Iном и I2 = 1,4(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т = 3(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.11 Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения , имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность ,  потребляемая  двигателем , Р=3,81 кВт; ток Iном= 34,64 А; скорость холостого хода (0 = 171,1 с-1; КПД    (ном=0,84, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,91(Мном будет равна nд = 1250 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и скорость вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I1=2,4(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу тока якоря в начале торможения, если тормозное сопротивление R =1,3 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1./.

Задача 2.12 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 3,8 кВт; напряжение Uном= 110 В; скорость холостого хода (0 = 172 с-1; КПД (ном  = 0,83, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,25 Ом; определить скорость вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,95(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I1=2,1(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу  тока якоря в начале торможения , если тормозное сопротивление Rт = 0,5 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.13 Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения , имеющего  следующие  паспортные  данные : мощность ,  потребляемая  двигателем , Р=111,73 кВт ; частоту  вращения  якоря  nном = 1500 об/мин ;  напряжение Uном=220 В; КПД (ном  = 0,895, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении   в   цепь   якоря   добавочного   сопротивления   Rд  = 0,035  Ом ; определить скорость вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс=1,12(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I2=1,33(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т=2,5(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.14 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: ток Iном = 74 А; напряжение Uном = 220 В; скорость холостого хода (0  = 366,3 с-1; КПД (ном = 0,86, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором скорость вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,83(Мном будет равна (д = 245 с-1; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря  при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 1,6(Iном и I2 = 1,1(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить  силу тока якоря в начале торможения ,если тормозное сопротивление Rт = 0,6 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.15 Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения , имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность ,  потребляемая  двигателем , Р=8,58 кВт; напряжение Uном = 440 В; скорость вращения якоря (ном = 148 с-1; КПД (ном  = 0,91, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,95(Мном будет равна nд = 1000 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и скорость вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I2=1,15(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения  противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т = 4(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.16 Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность ,  потребляемая  двигателем ,  Р=14,828 кВт; ток Iном = 33,7 А; частоту вращения якоря nном = 3000 об/мин; КПД (ном  = 0,81, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,9 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,87(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I1=1,92(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую  и  электромеханическую  характеристики  динамического  торможения  со  скорости , соответствующей  заданному  моменту  сопротивления , при  работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках  ;  определить  тормозное  сопротивление  Rт , если допустимое значение  тока  якоря  Iдоп.т=3,2(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.17 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные : мощность на валу Рном = 17 кВт ; напряжение Uном=440 В; скорость холостого хода (0 = 145,2 с-1; КПД (ном  = 0,91, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 1,5 Ом; определить скорость вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,76(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I1=1,86(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу  тока якоря в начале торможения , если тормозное сопротивление Rт = 1,2 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.18 Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения , имеющего  следующие  паспортные  данные  :  мощность  ,  потребляемая  двигателем , Р=13,02 кВт; ток Iном= 118 А; скорость холостого хода (0 = 185,5 с-1; КПД (ном=0,845, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 1,05(Мном будет равна nд = 1310 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и скорость вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I1=1,72(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках ; определить силу  тока  якоря  в  начале  торможения  ,  если  тормозное  сопротивление Rт=0,25 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.19 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 75 кВт; напряжение Uном=220 В; частоту вращения холостого  хода  n0 = 849,3 об/мин ;  КПД  (ном = 0,88, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,98(Мном будет равна nд = 620 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 1,64(Iном и I2 = 1,05(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую  и  электромеханическую  характеристики  торможения  противовключением  со  скорости  ,  соответствующей  заданному  моменту  сопротивления  , при работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках  ;  определить силу  тока  якоря  в  начале  торможения , если  тормозное  сопротивление  Rт=0,2 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.20 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные : мощность на валу Рном = 32 кВт ; напряжение Uном=440 В; скорость вращения якоря (ном = 105 с-1; КПД  (ном  = 0,887, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,35 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 1,08(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 1,8(Iном и I2 = 1,2(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую  и  электромеханическую  характеристики  динамического  торможения  со  скорости  ,  соответствующей  заданному  моменту  сопротивления  ,  при  работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках ; определить  тормозное  сопротивление Rт , если  допустимое  значение  тока  якоря Iдоп.т=2,8(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.21 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего  следующие паспортные данные : мощность на валу Рном = 25 кВт ; ток Iном=264 А; частоту вращения холостого хода n0 = 868,7 об/мин; КПД (ном = 0,86, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором скорость вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,78(Мном будет равна (д = 58 с-1; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря  при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I2=0,95(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу тока  якоря в начале  торможения , если  тормозное  сопротивление  Rт=0,06 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.22 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: ток Iном = 286 А; напряжение Uном = 220 В; частоту вращения якоря nном = 1000 об/мин; КПД (ном  = 0,875, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,1 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 1,15(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I1=1,9(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую  и  электромеханическую  характеристики  торможения  противовключением  со  скорости , соответствующей  заданному  моменту  сопротивления  , при работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках ;  определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т=3,1(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.23 Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего  следующие паспортные данные : мощность на валу Рном = 19 кВт ; ток Iном=213 А; КПД (ном = 0,81, скорость вращения якоря (ном = 63 с-1, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,2 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,75(Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1=1,42(Iном и  I2=1,02(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую  и  электромеханическую  характеристики  торможения  противовключением  со  скорости  ,  соответствующей  заданному  моменту  сопротивления , при работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках ; определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т=2,7(Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 2.24 Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения , имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность  ,  потребляемая  двигателем ,  Р=48,84 кВт; напряжение Uном = 110 В; скорость холостого хода (0 = 122,1 с-1; КПД (ном=0,86, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,92(Мном будет равна nд = 770 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I2=1,18(Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу тока якоря в начале торможения, если тормозное сопротивление Rт=0,1 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

/значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

# 3. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И КРИВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Пример: Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность  на  валу Рном = 3 кВт ; напряжение  Uном = 220 В ; ток Iном = 19 А ; частота  вращения  якоря  nном=960 об/мин; КПД (ном = 0,8; допустимый ток якоря Iдоп = 2(Iном, определить пусковое сопротивление, рассчитать и построить естественные и искусственные /реостатные/ механические и электромеханические характеристики.

Решение

- Определяем номинальную угловую скорость

- Определяем номинальный момент

- Для значений тока, соответствующих относительным значениям универсальной характеристики /таблица 3.1/ I = Ix( Iном, определяем значения момента М=Мx(Мном   и угловой скорости (е = (x((ном.

Таблица 3.1

| Ix | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mx | 0,1 | 0,27 | 0,47 | 0,74 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,22 | 2,54 | 2,84 | 3,1 |
| (x | 3,0 | 1,9 | 1,33 | 1,11 | 1,0 | 0,92 | 0,81 | 0,74 | 0,69 | 0,64 | 0,6 | 0,57 |

Результаты расчета сведены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2

| I, A | 6,8 | 9,4 | 11,4 | 16,2 | 19,0 | 22,8 | 28,4 | 34,2 | 38,0 | 41,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M, Н(м | 3,0 | 8,1 | 14,4 | 22,2 | 30,0 | 39,0 | 48,0 | 66,6 | 76,2 | 85,2 |
| (е, с-1 | 300,0 | 190,0 | 132,0 | 111,0 | 100,0 | 92,0 | 81,0 | 69,0 | 64,0 | 60,0 |
| (и, с-1 | 265,5 | 159,1 | 105,5 | 78,0 | 64,2 | 51,0 | 33,53 | 17,2 | 0,13 | 0 |

- По полученным значениям, представленным в таблице 3.2, строим естественные механическую и электромеханическую характеристики, которые показаны на рисунках 3.1 и 3.2.

Рис. 3.1                                                      Рис. 3.2

- Определяем номинальное сопротивление двигателя

- Определяем сопротивление цепи якоря

- Определяем пусковое сопротивление

- Значения угловой скорости на пусковых характеристиках, соответствующие различным значениям тока и момента, определяем по формуле:

Результаты расчета сведены в таблицу 3.2. Искусственные характеристики показаны на рисунках 3.1 и 3.2.

- Определяем скорость двигателя на пусковой характеристике для номинального тока Iном=19А

- Считая  ток  (момент)  переключения    I1 = Iдоп = 2,2(19 = 41,8 А                          (М1  =  Мдоп  =  2,84( 30  =  85,2 Н(м), определяем значение тока I2 = 20,5 А и момента М2 = 34 Н(м переключения по пусковым характеристикам на рисунках 3.1 и 3.2, на которых показаны и пусковые диаграммы.

Задача 3.1 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; ток Iном = 16 А; КПД (ном = 0,71; частота вращения якоря nном = 1100 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,45(nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Iс= 0,6(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в

цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение  тока  двигателя Iдоп=1,9(Iном;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном  и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.2 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 4 кВт; ток Iном=13 А; КПД (ном = 0,7; частота вращения якоря nном = 1050 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4 Ом ;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,85(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если  допустимое  значение тока двигателя Iдоп=2,5(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя ;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.3 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные : мощность , потребляемая  двигателем , Р=14,75 кВт ; ток Iном = 67 А ; КПД (ном = 0,81 ;  частота  вращения  якоря   nном=1100 об/мин, рассчитать и построить :

- естественные механическую и электромеханическую характеристики ;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие  включению  в  цепь  двигателя  добавочного  сопротивления Rд ;  при  котором  частота  вращения  якоря  при  номинальном  моменте  будет  равна  n=0,4(nном ; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для    Iс = 0,8(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя ;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,1(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении  /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.4 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 440 В; мощность на валу Рном = 17 кВт; ток Iном =  47 А; частота вращения якоря nном = 970 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,7 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,7 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 0,9(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2,3(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.5 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; мощность на валу Рном = 8 кВт; КПД (ном = 0,79; частота вращения якоря nном = 800 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,5(nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для  Мс = 0,6(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если  допустимое  значение тока двигателя  Iдоп=2(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.6 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 440 В; КПД (ном = 0,8; мощность, потребляемая двигателем, Р = 8,8 кВт; частота вращения якоря nном=1180 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,5 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,5 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 0,9(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2,2(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.7 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего  следующие  паспортные  данные : мощность  на  валу Рном = 5,5 кВт ;  ток  Iном=33 А; КПД (ном= 0,76; частота вращения якоря nном = 1200 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,7(nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Iс = 0,9(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение  тока двигателя  Iдоп=2,2(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.8 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; мощность, потребляемая двигателем, Р  = 28,6 кВт; КПД (ном = 0,84; частота вращения якоря nном=970 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,8(nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Iс = 0,8(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,3(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.9 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; ток           Iном = 98 А; КПД (ном = 0,83; частота вращения якоря nном = 960 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,6(nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Мс=0,75(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=1,95(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.10 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 6,7 кВт; ток Iном = 19 А; КПД (ном = 0,8; частота вращения якоря nном = 800 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,3 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 4,3 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 0,83(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2,2(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.11 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; мощность, потребляемая двигателем, Р  = 6,15 кВт; КПД (ном = 0,73; частота вращения якоря nном= 900 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,75(nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для   Iс = 1,1(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.12 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 440 В; мощность на валу Рном = 32 кВт; КПД (ном = 0,86; частота вращения якоря  nном  =  900 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд =  3 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 3 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,6(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,1(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.13 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р=7,26 кВт ;  ток  Iном =  33 А ; КПД (ном = 0,76  ;  частота  вращения  якоря  nном=1200 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,9(nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Iс = 0,6(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,1(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.14 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р=167,2 кВт; ток Iном = 380А; мощность на валу Рном = 150 кВт; частота вращения якоря nном = 460 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 0,46 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 0,46 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,85(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение  тока  двигателя  Iдоп=2(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.15 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 220 В; мощность на валу Рном = 16 кВт; КПД (ном = 0,82; частота вращения якоря nном = 650 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие  включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,5(nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Мс=1,14(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,2(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.16 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 440 В; мощность на валу Рном = 70 кВт; КПД (ном = 0,88; частота вращения якоря nном =  500 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,26 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,26 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,6(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.17 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 32 кВт; ток Iном = 170 А; КПД (ном = 0,86; частота вращения якоря nном = 900 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,65(nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Iс=0,8(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,5(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.18 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 440 В; мощность, потребляемая двигателем, Р = 44 кВт; КПД (ном = 0,84; частота вращения якоря nном=525 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 3,3 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 3,3 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 1,14(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,2(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.19 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном=220 В; ток Iном=36,5 А; КПД (ном = 0,75; частота вращения якоря nном = 850 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики, соответствующие  включению в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря при номинальном моменте будет равна n=0,85(nном; определить добавочное сопротивление Rд и скорость двигателя для Мс = 1,25(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска, если допустимое значение тока двигателя Iдоп=2,4(Iном.

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.20 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 55 кВт; ток Iном = 145 А; КПД (ном = 0,86; частота вращения якоря nном = 510 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,61 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,61 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 1,3(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,1(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.21 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р=18,9 кВт; ток Iном = 43 А; мощность на валу Рном = 15 кВт; частота вращения якоря nном = 660 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,7 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,7 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,88(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,5(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.22 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 185 кВт; ток Iном = 467 А; КПД (ном= 0,9; частота вращения якоря nном = 410 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 3,47 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 3,47 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 0,74(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя Iдоп=2(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.23 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном=220 В; ток Iном=248 А; КПД (ном = 0,86; частота вращения якоря nном = 720 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 1,59 Ом; определить скорость двигателя для Мс = 1,15(Мном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=2,5(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 3.24 Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 110 В; мощность, потребляемая двигателем, Р = 25,3 кВт; КПД (ном = 0,83; частота вращения якоря nном= 3600 об/мин, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики; определить, как меняется номинальная частота вращения якоря при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 0,74 Ом;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики при включении в цепь двигателя добавочного сопротивления Rд = 0,74 Ом; определить скорость двигателя для Iс = 0,7(Iном при включении и отсутствии добавочного сопротивления в цепи двигателя;

- пусковую диаграмму и определить сопротивления ступеней пускового реостата для двухступенчатого пуска , если допустимое  значение тока  двигателя  Iдоп=1,9(Iном ;

- диаграмму динамического торможения с самовозбуждением со скорости ( = (ном  до ( = (0,050,07)((ном и определить сопротивления ступеней тормозного реостата для трех-четырех ступенчатого торможения при том же допустимом значении тока двигателя;

- графоаналитическим методом кривые переходных процессов при пуске и  торможении /значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

# 4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И КРИВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Пример: Для  асинхронного  двигателя ,  имеющего  следующие  паспортные данные : напряжение  Uном = 220 В ;  скольжение s = 0,1 ; мощность  на  валу Рном=1,8 кВт ; ток ротора I2ном = 35 А ; скорость вращения ротора (ном=94,23 с-1; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, если sки = 1; определить добавочное сопротивление в цепи ротора;

- пусковую диаграмму для одноступенчатого пуска, если Мп = М1 = Мк;

- графоаналитическим методом график разгона двигателя, если момент сопротивления на валу Мс = Мном; определить время разгона;

/Значение приведенного момента инерции взять из примера раздела 1/.

Решение

- Определяем скорость холостого хода

- Определяем номинальный момент

- Определяем максимальный момент

- Определяем критическое скольжение

- Для различных значений скольжений определяем

а) скорость

б) момент на валу

- Для тех же значений скольжений определяем значения моментов на искусственной /реостатной/ характеристике, если sки = 1

Результаты расчета сведены в таблицу 4.1.

Таблица 4.1

| S | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,37 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (, с-1 | 104,7 | 94,23 | 83,76 | 65,96 | 62,82 | 41,88 | 20,94 | 0 |
| Ме, Н(м | 0 | 19,1 | 31,96 | 38,2 | 38,08 | 34,13 | 29,1 | 24,86 |
| Ми, Н(м | 0 | 7,56 | 14,69 | 24,86 | 26,34 | 33,71 | 37,27 | 38,2 |

- Определяем сопротивление ротора

- Определяем добавочное сопротивление  в цепи ротора

- Определяем скольжение переключения для m =1

- Определяем момент переключения

Пусковая диаграмма показана на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1

- Для построения кривой и определении времени разгона двигателя построим совместную характеристику Мдин = f((), где Мдин = М – Мс /рисунок 4.2/.

Рисунок 4.2

- Разбиваем характеристику Мдин = f(() на участки, считая на каждом участке Мдин= const, для каждого участка определяем время разгона

/приведенный момент инерции J = 0,223 кг(м2/.

Результаты расчета сведены в таблицу 4.2

Таблица 4.2

| ((, с-1 | 20 | 20 | 15 | 15 | 14 | 10,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мдин, Н(м | 6,6 | 12,4 | 17,2 | 19,0 | 16,0 | 6,9 |
| (t, с | 0,67 | 0,36 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,33 |

- Определяем время разгона двигателя

Задача 4.1 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 4%; мощность на валу Рном = 2 кВт; число пар полюсов р = 3; ток ротора I2ном = 15 А; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 20%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 3(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.2 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 6 кВт; число  пар  полюсов р = 2 ; ток  ротора I2ном = 25 А ; частота  вращения  ротора  nном=1455 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 25%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,5(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85(Мк  при          Мс = Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.3 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 4,5%; мощность на валу Рном = 10,5 кВт; ток ротора I2ном = 40 А; частота вращения магнитного поля  n0=3000 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 1,9, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 5%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,103 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,9(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен

Мп = 1,1(Мс; определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.4 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 5%; мощность на валу Рном = 5,8 кВт; ток ротора I2ном = 23 А; число пар полюсов р = 2; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,1, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 30%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,48 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен

Мп = 1,1(Мс; определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.5 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 9 кВт; число  пар  полюсов р = 1 ; ток  ротора  I2ном = 30 А  ; частота  вращения  ротора  nном=2910 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,25, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 3(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,9(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.6 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 1,4 кВт; скольжение sном = 6%; ток ротора I2ном = 12 А; частота вращения магнитного поля  n0=1000 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,4, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 10%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,5(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,95(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.7 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 13 кВт; частота вращения ротора nном = 2880 об/мин; ток ротора I2ном = 50 А; число пар полюсов р = 1; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,3, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 20%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,18 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,75(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.8 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 2,7 кВт; ток ротора I2ном = 18 А; число пар полюсов р = 3; скольжение sном = 4,5%; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном =  2,1, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 25%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,131 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,95(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.9 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу Рном = 7,5 кВт; скольжение sном = 2%; ток ротора I2ном = 30 А; частота вращения магнитного поля n0=1500 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,4, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 5%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 4(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.10 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу    Рном = 1,8 кВт ; скольжение sном = 5% ; ток ротора I2ном = 14 А ; число  пар  полюсов  р = 3; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном=2,2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 30%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 3,5(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.11  Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором , имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном  =  380  В ;  мощность  на  валу  Рном = 6,5 кВт; частота вращения ротора nном = 1440 об/мин; ток ротора               I2ном = 28 А; число пар полюсов р = 2; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 1,9, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,23 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,9(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.12 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; мощность на валу    Рном = 15 кВт; скольжение sном=3,5%; частота вращения магнитного поля n0 = 3000 об/мин; ток ротора I2ном = 60 А; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 10%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,075 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.13  Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные : напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу   Рном=18 кВт; скольжение sном = 6%; ток ротора I2ном = 59 А; частота вращения магнитного поля n0 = 1000 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,4, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 10%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,75(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.14 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 4%; мощность на валу Рном = 5,8 кВт; ток ротора I2ном = 19 А; число пар полюсов  р = 2; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 3,2, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 30%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,28 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,75(Мк при                  Мс = Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен

Мп = 1,1(Мс; определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.15  Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу Рном=26 кВт; скольжение sном = 5%; ток ротора I2ном =68 А; число пар полюсов р = 3; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 1,8, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 30%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 1.75(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,9(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.16  Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу   Рном=8.2 кВт; скольжение sном = 2%; ток ротора I2ном = 23 А; частота вращения магнитного поля n0 = 1500 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,8, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 5%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,23 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.17  Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу  Рном=11 кВт; число пар полюсов р = 2; ток ротора I2ном = 43 А; частота вращения ротора nном = 1455 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 3,4, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 25%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,75(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,75(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.18  Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение   ном = 380 В ;  мощность  на  валу  Рном=3,5 кВт ;  скольжение  sном = 3% ;  частота  вращения  магнитного поля n0=3000 об/мин; ток ротора I2ном = 13,5 А; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,3, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,25 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.19  Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу  Рном=22 кВт; ток ротора I2ном = 63 А; число пар полюсов р = 3; скольжение sном=4,5%; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 3,1, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 25%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 3,25(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,9(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.20 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение  sном = 4,5%; мощность на валу Рном = 5 кВт; ток ротора I2ном = 16,2 А; частота вращения магнитного поля n0=3000 об/мин; перегрузочная способность двигателя   Мк/Мном = 3,1, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 5%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,22 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,75(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен

Мп = 1,1(Мс; определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.21  Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность   на   валу  Рном=1,7 кВт; частота вращения ротора nном=2895 об/мин; ток ротора I2ном = 12 А; число пар полюсов р = 1; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,35, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 3,75(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.22 Для асинхронного двигателя с фазным ротором, имеющего следующие паспортные данные: напряжение Uном = 380 В; скольжение sном = 4%; мощность на валу Рном = 30 кВт; число пар полюсов р = 3; ток ротора I2ном = 72 А; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,7, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 20%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,18 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.23  Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу   Рном=16 кВт; число пар полюсов р = 2, ток ротора I2ном = 46,3 А; частота вращения ротора nном = 1425 об/мин; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,1, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 15%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д, при котором критическое скольжение будет sки = 2,75(sке; определить добавочное сопротивление R2д;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,8(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

Задача 4.24  Для  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  напряжение  Uном = 380 В ;  мощность  на  валу  Рном=2.2 кВт; частота вращения ротора nном = 2880 об/мин; ток ротора I2ном=11.1 А; число пар полюсов р = 1; перегрузочная способность двигателя Мк/Мном = 2,6, рассчитать и построить:

- естественную механическую характеристику;

- искусственную механическую характеристику при снижении напряжения сети на 20%;

- искусственную /реостатную/ механическую характеристику, соответствующую включению в цепь ротора добавочного сопротивления R2д = 0,31 Ом;

- пусковую диаграмму и сопротивления ступеней пускового реостата для трех – четырехступенчатого пуска с пусковым моментом Мп = М1 = 0,85(Мк при Мс=Мном;

- кривые переходного процесса при пуске, используя графоаналитический метод;

- графическим методом график разгона по реостатной характеристике при работе двигателя с нагрузкой, имеющей механическую характеристику

, если момент при пуске должен быть равен Мп = 1,1(Мс;

определить время разгона.

/Значение приведенного момента инерции взять из задачи 1/.

# 5. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ, ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПРОВЕРКА ИХ ПО НАГРЕВУ

Пример: Для нагрузочной диаграммы, показанной на рисунке 5.1 выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0=1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В.

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев, если коэффициент потерь a = 0,3.

Рисунок 5.1

Решение

- Для выбора электродвигателя определим:

1.1 Эквивалентную мощность

  - Продолжительность включения

  - Мощность электродвигателя, приведенная к нормативной ПВ% = 25%

  - Выбираем (таблица 5.1) электродвигатель MTF 111-6 с паспортными данными:

| Рном = 4,1 кВт | I1 = 10,4 А | = 70% |
| --- | --- | --- |
| Пном = 895 об/мин | Cos= 0,73 | Мк/Мном = 1,9 |

- Для проверки двигателя на перегрузочную способность определим:

  - Номинальный момент

  - Критический момент

  - Частоту вращения на участке с наибольшей нагрузкой (3 участок с Р =5 кВт). Для этого, считая рабочую часть механической характеристики линейной, составим пропорцию:

  - Наибольший момент нагрузки

т.е.                                                                    – двигатель выдержит

нагрузку.

- Для проверки электродвигателя на перегрев определим:

  - Номинальную мощность потерь

  - Мощность постоянных потерь

  - Номинальную мощность переменных потерь

  - Мощность потерь на участках

  - Мощность средних потерь

Мощность средних потерь, приведенная к нормативной ПВ% = 25%

т.е.                                                          – двигатель будет

работать в нормальном тепловом режиме.

Крановые асинхронные электродвигатели с фазным ротором

(n0=1000 об/мин; U=380 В)

Таблица 5.1

| Тип электро- двигателя | P2, кВт | n об/ мин | I1, A | Cos ( | (, % | I2, A | МмаксМном. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15% | 25% | 40% | 60% |  |  |  |  |  |  |
| MTF 011-6 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 850 885 910 885 | 5,9 5,3 5,1 10,4 | 0,72 0,65 0,59 0,78 | 60 61 60 68 | 12,0 9,1 7,5 18,5 | 2,0 |
| MTF 012-6 | 3,1 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 840 890 920 850 | 8,9 7,6 7,04 12,8 | 0,74 0,68 0,57 0,81 | 62 64 64 66 | 15,0 11,5 8,4 21,0 | 1,9 |
| MTF 111-6 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 870 895 920 895 | 11,7 10,4 9,1 17,5 | 0,79 0,73 0,65 0,78 | 68 70 72 72 | 18,7 15,0 11,5 23,0 | 1,9 |
| MTF 112-6 | 6,5 | 5,8 | 5 | 4 | 915 930 950 895 | 16,0 14,4 13,2 27,5 | 0,74 0,7 0,62 0,78 | 74 75 74 74 | 20,2 16,9 13,0 30,0 | 2,4 |
| MTF 211-6 | 10,5 | 9 | 7,5 | 6 | 915 930 945 925 | 24,0 21,0 18,5 37,0 | 0,74 0,7 0,63 0,76 | 77 77 78 75 | 25,0 19,8 15,5 56,9 | 2,1 |
| MTF 311-6 | 14 | 13 | 11 | 9 | 935 945 960 965 | 34,5 30,5 28,0 29,0 | 0,74 0,69 0,63 0,78 | 77 79 77 71 | 51,0 42,0 34,0 32,0 | 2,5 |
| MTF 312-6 | 14,5 | 17,5 | 15 | 12 | 945 950 955 965 | 46,5 42,5 38,0 34,0 | 0,8 0,77 0,73 0,66 | 80 81 82 81 | 61 54 46 36 | 2,6 |
| MTF 411-6 | 30 | 27 | 22 | 18 | 945 955 965 970 | 69,5 64 55 49 | 0,80 0,77 0,73 0,67 | 82 83 83,5 83 | 86 77 60 41 | 2,6 |
| Таблица 5.1 Продолжение |
| Тип электро- двигателя | P2, кВт | n об/ мин | I1, A | Cos ( | (, % | I2, A | МмаксМном. |
|  | 15% | 25% | 40% | 60% |  |  |  |  |  |  |
| MTF 412-6 | 40 | 36 | 30 | 25 | 960 965 970 975 | 94 86 75 70 | 0,77 0,75 0,71 0,65 | 84,0 84,5 85,5 83,5 | 100 88 73 61 | 2,5 |
| MTH 512-6 | 65 | 55 | 44 | 33 | 955 960 970 980 | 137 120 99 85 | 0,82 0,74 0,76 0,67 | 88 88 89 88 | 130 106 86 63 | 2,7 |
| MTH 611-6 | 85 | 75 | 58 | 45 | 940 950 960 970 | 175 154 127 107 | 0,86 0.85 0.80 0.74 | 86 87 87 86 | 204 180 140 108 | 2.7 |
| MTH 612-6 | 112 | 95 | 80 | 60 | 950 960 965 975 | 225 193 171 140 | 0.86 0.85 0.81 0.75 | 88 88 88 87 | 207 176 148 111 | 2.8 |

Для всех задач температуру окружающей среды принять tо.с. = 25(С.

Задача 5.1 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой  вращения  n0 = 1000 об/мин  для  сети с  напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 220 | 160 | 15 | 150 | 20 | 15 | 10 |
| P , кВт | 15 | – | – | 10 | – | 4 | 12 | 6 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,6, постоянная времени нагрева Тн=7 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,2, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса Е.

Задача 5.2 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 25 | 150 | 10 | 210 | 25 | 40 | 110 | 30 |
| М , Н(м | 19 | – | 38 | – | 9 | 57 | – | 29 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,45, постоянная времени нагрева Тн=10 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,15, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса В.

Задача 5.3 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, c | 45 | 35 | 100 | 90 | 80 | 180 | 50 | 20 |
| P , кВт | 6 | 17 | – | – | 10 | – | 7 | 2 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,55, постоянная времени нагрева Тн=25 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,4, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Задача 5.4 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 40 | 70 | 90 | 90 | 60 | 110 | 35 | 105 |
| М , Н(м | 6 | – | – | 19 | 38 | – | 57 | 29 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,35, постоянная времени нагрева Тн=30 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,7, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса Е.

Задача 5.5 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 15 | 140 | 10 | 180 | 10 | 20 | 5 | 220 |
| Р , кВт | 18 | – | 6 | – | 3 | 15 | 20 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,5, постоянная времени нагрева Тн=6 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,1, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса B.

Задача 5.6 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 30 | 20 | 120 | 100 | 50 | 25 | 200 | 55 |
| М , Н(м | 95 | 171 | – | – | 285 | 430 | – | 162 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,6, постоянная времени нагрева Тн=15 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,3, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Задача 5.7 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 70 | 40 | 30 | 100 | 50 | 50 | 180 | 80 |
| P , кВт | 3 | 2 | 6 | – | – | 11 | – | 5 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,4, постоянная времени нагрева Тн=18 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,3, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Задача 5.8 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 140 | 70 | 50 | 40 | 80 | 20 | 90 | 110 |
| М , Н(м | 267 | – | – | 191 | 57 | 172 | – | 95 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе  работы ,  если  коэффициент  потерь  а = 0,5 ,  постоянная  времени  нагрева Тн=40 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,9, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса В.

Задача 5.9 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 180 | 35 | 15 | 120 | 190 | 10 | 40 |
| Р , кВт | 19 | – | 46 | 24 | – | – | 12 | 25 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,55, постоянная времени нагрева Тн=14 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,45, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Задача 5.10 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 20 | 55 | 170 | 90 | 15 | 45 | 25 | 180 |
| М , Н(м | 29 | 114 | – | – | 171 | 95 | 67 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,45, постоянная времени нагрева Тн=17 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,28, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Задача 5.11 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 50 | 130 | 60 | 30 | 45 | 70 | 15 | 200 |
| Р , кВт | 2 | – | – | 8 | 4 | 5 | 3 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,35, постоянная времени нагрева Тн=16 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,4, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса В.

Задача 5.12 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 90 | 30 | 70 | 150 | 90 | 65 | 60 | 45 |
| М , Н(м | 19 | – | 134 | 67 | – | 29 | – | 76 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,4, постоянная времени нагрева Тн=21 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,7, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Задача 5.13 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 25 | 20 | 100 | 55 | 120 | 50 | 200 | 30 |
| P , кВт | 45 | 18 | – | 17 | – | 30 | – | 10 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,6, постоянная времени нагрева Тн=17 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,3, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Задача 5.14 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 30 | 70 | 15 | 200 | 60 | 50 | 45 | 130 |
| М , Н(м | 76 | 48 | 29 | – | – | 19 | 38 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,55, постоянная времени нагрева Тн=19 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,4, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса B.

Задача 5.15 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 40 | 25 | 25 | 210 | 110 | 30 | 150 |
| P , кВт | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | 3 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,35, постоянная времени нагрева Тн=10 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,25, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Задача 5.16 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 220 | 20 | 140 | 180 | 5 | 15 | 10 |
| М , Н(м | 57 | – | 143 | – | – | 190 | 171 | 29 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,5, постоянная времени нагрева Тн=5 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,15, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Задача 5.17 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 40 | 90 | 105 | 60 | 110 | 90 | 35 | 70 |
| P , кВт | 1 | – | 3 | 4 | – | 2 | 6 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,3, постоянная времени нагрева Тн=25 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,7, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса B.

Задача 5.18 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 10 | 15 | 220 | 15 | 160 | 20 | 10 | 150 |
| М , Н(м | 95 | 143 | – | 114 | – | 38 | 57 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,45, постоянная времени нагрева Тн=6 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,15, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Задача 5.19 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 90 | 60 | 150 | 30 | 70 | 90 | 65 | 45 |
| P , кВт | 2 | – | 7 | – | 14 | – | 3 | 8 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,6, постоянная времени нагрева Тн=30 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,75, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Задача 5.20 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 35 | 190 | 40 | 15 | 10 | 180 | 120 | 10 |
| М , Н(м | 439 | – | 239 | 228 | 181 | – | – | 114 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,3, постоянная времени нагрева Тн=12 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,5, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса B.

Задача 5.21 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 25 | 55 | 180 | 45 | 20 | 90 | 170 | 15 |
| P , кВт | 7 | 12 | – | 10 | 3 | – | – | 18 |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если  коэффициент потерь а = 0,5, постоянная времени нагрева Тн=15 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,25, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

Задача 5.22 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 35 | 80 | 20 | 100 | 45 | 180 | 50 | 90 |
| М , Н(м | 162 | 95 | 19 | – | 57 | – | 67 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,45, постоянная времени нагрева Тн=25 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,75, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса E.

Задача 5.23 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 110 | 70 | 20 | 40 | 140 | 90 | 80 | 50 |
| P , кВт | 10 | – | 18 | 20 | 28 | – | 6 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если  коэффициент потерь а = 0,4, постоянная времени нагрева Тн=40 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,9, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса B.

Задача 5.24 Для графика работы, представленного таблицей, построить нагрузочную диаграмму и выбрать крановый асинхронный двигатель типа MTF с синхронной частотой вращения n0 = 1000 об/мин для сети с напряжением  U = 380 В (таблица 5.1).

| Участки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | 30 | 80 | 100 | 50 | 70 | 180 | 40 | 50 |
| М , Н(м | 57 | 48 | – | 105 | 29 | – | 19 | – |

Выбранный двигатель проверить на перегрузку и на нагрев.

Рассчитать и построить кривые нагрева и охлаждения электродвигателя в процессе работы, если коэффициент потерь а = 0,55, постоянная времени нагрева Тн=23 с, коэффициент ухудшения охлаждения (0 = 0,4, а допустимая температура нагрева при номинальной нагрузке соответствует изоляции обмотки класса F.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 415с.

- Чиликин М.Г., Соколов М.М., Терехов В.М., Шинявский А.В. Основы автоматизированного электропривода. – М.: Энергия, 1974. – 568с.

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. – М.: Энергоиздат, 1981. – 576с.

- Чиликин М.Г. Общий курс электропривода. – М.: Энергия, 1971. – 432с.

Страницы из приведенной литературы для теоретической подготовки материала, необходимого для решения задач соответствующих разделов, представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Номер в списке | Страницы к разделам |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 16 – 21 | 29 – 36 64 – 74 133 – 138 | 175 – 182 | 36 – 39 193 – 199 201 – 206 | 273 – 282 396 – 400 |
| 2 | 14 – 29 | 46 – 63 365 – 369 | 63 – 78 369 – 374 | 83 – 93 383 – 387 | 508 – 517 540 – 545 |
| 3 | 26 – 31 | 53 – 65 267 – 285 | 65 – 70 | 45 – 48 74 – 82 | 348 – 359 380 – 385 |
| 4 | - | 25 – 40 159 – 174 | 40 – 49 | 51 – 59 155 – 159 | 219 – 225 238 – 242 |